## Slide 1: Taşıma Katmanı Protokolleri

## Slide 2: TCP
Transmission Control Protocol, Geçiş Kontrol Protokolü
İletim Kontrol Protokolü olarak bilinen TCP, bilgisayarlar tarafından internet üzerinden iletişim kurmak için kullanılan bağlantıya yönelik bir protokoldür.
Verilerin gönderilmesini ve gönderildiği sırayla yapılmasını garanti eder. Güvenilirdir, ancak hızı düşüktür. Çevrimiçi olarak arkadaşınızla konuştuğunuzda, bir e-posta gönderin veya tarayıcınız üzerinden sayfada gezinin, İnternet üzerinden veri gönderme eğilimindesiniz. Şaşırtıcı bir şekilde, verileri küçük paketler halinde gönderiyorsunuz.

## Slide 3: UDP
User Datagram Protocol, Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü
UDP bağlantısız bir protokoldür. Ayrıca, internet üzerinden veri paketleri gönderen aynı işlevi gerçekleştirir. UDP, Kullanıcı Datagram Protokolü anlamına gelir.
Bu protokol veri paketini TCP ile karşılaştırıldığında çok daha hızlı gönderir. Bu yüzden hata kontrol sürecini hiç takip etmiyor. UDP'yi hafif bir protokol yapan güvenilirlik faktörüne bakmaktadır.

## Slide 4: TCP ve UDP
TCP, bağlantı tabanlı (connection oriented) bir protokoldür, UDP bağlantı tabanlı değildir (connectionless).
TCP'de akış kontrolü vardır, UDP'de akış kontrolü yoktur.
TCP başlığı (header) 20 bayttır, UDP başlığı 8 bayttır.
TCP, UDP'den daha yavaştır, çünkü verinin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder.

## Slide 5: TCP vs UDP
TCP | UDP
Bağlantı yönelimli bir protokoldür; bu, verilerin iletilmesinden önce ve sonra cihazları iletişim kurarak bir bağlantı kurmanın gerekli olduğu anlamına gelir. | Alıcılara sürekli olarak datagram gönderen bağlantısız bir protokol olan datagram tabanlı bir protokoldür.
Verilerin teslimi garanti edilir, bu da güvenilir olmasını sağlar. | Veri teslimi garanti edilmez.
Kapsamlı bir hata kontrol mekanizması vardır | Sağlama toplamları adı verilen temel bir hata kontrol sistemi vardır.
Veri sıralaması var | Veri sıralaması yok
Nispeten daha yavaş | Nispeten daha hızlı, daha basit
Uzunluk başlığı 20-80 bayttır | 8 baytlık sabit uzunluk başlığına sahiptir.
Yayını desteklemiyor | Yayıncılık desteklenir

## Slide 6: Başlıca Farklılıkları
Güvenlik
TCP, UDP'den daha karmaşıktır, bu da kimlik sahtekarlığını zorlaştırır. TCP, verilerin kesintisiz bir şekilde gönderilmesini ve alınmasını garanti ettiğinden, eksik veya temperlenmiş veri olmayacağı anlamına gelir. UDP mesajın alınacağını garanti etmez.
Hız
TCP'nin yapacak çok işi olduğundan; UDP TCP'den daha hızlıdır. İlk olarak bir bağlantı kurar, ardından hata kontrolü gerçekleştirir ve dosyanın mükemmel bir sırayla alınmasını garanti eder.

## Slide 7
Bağlantı
TCP bağlantı odaklıdır ve UDP bağlantısızdır. TCP, veri paketleri göndermeden önce sunucu ile istemci arasında bağlantı oluşturur.
Yukarıda açıklanan işlemi TCP el sıkışma işlemi olarak adlandırabilirsiniz. UDP durumunda böyle bir bağlantı bulamazsınız. veri paketleri genellikle güvenilirlik dikkate alınmaksızın bireysel olarak gönderilir.
Başlık
UDP'nin TCP'den çok daha küçük olan sabit bir 8 baytı vardır ve bu yüzden hızlıdır. TCP başlığı 20 bayttır ve verilerin gönderilmesi ve alınması biraz zaman alır.

## Slide 8: Kullanım Farklılıkları
TCP(Güvenlik)
World Wide Web (HTTP, HTTPS)
Dosya Aktarım Protokolü (FTP)
E-posta
Güvenli Kabuk (SSH)
UDP(Hız ve Verimlilik)
VPN
DNS
Video akışı
Canlı yayın
Çevrimiçi oyunlar
VoIP hizmetleri